## Slide 1
- 개발 사항 중간 보고 -
2023.02.27
2022.10~2023.9
DeepSeers: AI 기반 반도체 후공정 비전 모듈 개발

## Slide 2
Agenda
연구 개요 및 목표
연구 결과 요약
연구 과제 추진 내용
  GUI
  Inspection
추후 연구

## Slide 3
개발 사항 중간 보고
1. 연구 개요 및 목표

## Slide 4
연구 목표 및 범위
반도체 패키지 기본 구조
Saw singulation 장비
반도체 트레이
Sawing
Sawing 검사 과정
연구 개요
  Saw singulation 장비 내 과정에서 발생하는 패키지 불량 검출
  반도체 패키지의 Sawing 과정 이후 불량 패키지에 대한 검출

## Slide 5
연구 범위
  Saw singulation 장비 내부 비전 파트에 대한 object 인식 및 검수
연구 목표 및 범위

## Slide 6
연구 목표 및 범위
연구 범위
  각 비전 파트에서 서로 다른 검수를 수행 필요

## Slide 7
연구 목표 및 범위
연구 목표:
    Saw Singulation 장비 내에서 비전 기반 object 인식 및 검수가 가능한 모듈 개발
Saw Singulation 장비
검수 프로그램

## Slide 8
연구 목표 및 범위
연구 주요 목표 요약:
    Saw Singulation 장비 내 비전 기반:
      Object 인식 및 검수가 가능한 모듈 개발
      사용자 친화적 모듈 개발
일련 번호 |  | 핵심 연구 개발 목표 | 연구 개발 내용 | 산출물 | 비고
패키지 검사 | 1 | Mark 검사 | 반도체 패키지의 top 검사에서 mark의 양품 여부를 검사 모듈 개발 | 모듈 개발 (Halcon) | 일부 달성
 | 2 | BGA 검사 | 반도체 패키지의 bottom 검사에서 반도체 ball 상태의 양품 여부를 검사 모듈 개발 | 모듈 개발 (Halcon) | 일부 달성
 | 3 | QFN 검사 | 반도체 패키지 bottom 검사에서 반도체 lead의 양품 여부를 검사 | 모듈 개발 (Halcon) | 일부 달성
GUI | 4 | Teaching 모듈 | 양품 학습을 위한 GUI 모듈 개발 | GUI 개발 (C#) | 1차 프로토타입
 | 5 | 검수 모듈 | 검수를 결과 및 관리를 위한 GUI 모듈 개발 (관리자/사용자 모드) | GUI 개발(C#) | 1차 프로토타입
카메라 모듈 | 6 | 카메라 컨트롤 모듈 | 반도체 Picker 등 비전 인식을 위한 관리 모듈 개발 | 모듈 개발 (Halcon & C#) | 미달성
 | 7 | Calibration 모듈 | 비전 모듈과 카메라간 인식 차이를 줄이기 위한 Calibration 모듈 개발 | 모듈 개발 (Halcon & C#) | 미달성

## Slide 9
개발 사항 중간 보고
2. 연구 결과 요약

## Slide 10
연구 결과 요약
일련 번호 |  | 핵심 연구 개발 목표 | 연구 개발 내용 | 산출물 | 비고
패키지 검사 | 1 | Mark 검사 | 반도체 패키지의 top 검사에서 mark의 양품 여부를 검사 모듈 개발 | 모듈 개발 (Halcon) | 일부 달성
 | 2 | BGA 검사 | 반도체 패키지의 bottom 검사에서 반도체 ball 상태의 양품 여부를 검사 모듈 개발 | 모듈 개발 (Halcon) | 일부 달성
 | 3 | QFN 검사 | 반도체 패키지 bottom 검사에서 반도체 lead의 양품 여부를 검사 | 모듈 개발 (Halcon) | 일부 달성
본 연구의 진행 과정에서 생성된 중간 산출물은 다음과 같음
 | 검사 타입 | 검사 항목 | 대응 가능 항목 수 | 대응 가능 항목
1 | Mark 검사 | 6가지 항목 | 4가지 항목 | Mark offset, mark 누락, 비정상 Mark, Scratch
2 | BGA 검사 | 10가지 항목 | 6가지 항목 | Conner degree, Ball pitch, ball position, ball size, extra ball. Missing ball
3 | QFN 검사 | 10가지 항목 | 5가지 항목 | Conner degree, lead count, lead size, lead pitch, pad size

## Slide 11
연구 결과 요약
본 연구의 진행 과정에서 생성된 중간 산출물은 다음과 같음
일련 번호 |  | 핵심 연구 개발 목표 | 연구 개발 내용 | 산출물 | 비고
GUI | 4 | Teaching 모듈 | 양품 학습을 위한 GUI 모듈 개발 | GUI 개발 (C#) | 1차 프로토타입
 | 5 | 검수 모듈 | 검수를 결과 및 관리를 위한 GUI 모듈 개발 | GUI 개발(C#) | 1차 프로토타입
관리자 모듈 화면
사용자 모듈 화면

## Slide 12
개발 사항 중간 보고
3. 연구 과제 추진 내용

## Slide 13
연구과제 추진 내용
1) MARK 검사
Mark 검사는 반도체 패키지의 상부 검사를 포함함
마크 검사의 경우 OCR을 기반으로 검사가 진행됨
사전 입력된 값 혹은 투입된 양품으로부터 값을 입력 받아 검수 진행

## Slide 14
2) BGA
연구과제 추진 내용
BGA 검사는 반도체 패키지의 하부 검사를 포함함
패키지의 각 ball을 ROI로 인식하고, 위치, 크기를 비교하는 방법으로 수행
투입된 양품으로부터 값을 비교하여 검수 진행

## Slide 15
3) QFN
연구과제 추진 내용
QFN 검사는 반도체 패키지의 하부 검사를 포함함
패키지의 각 lead을 ROI로 인식하고, 위치, 크기를 비교하는 방법으로 수행
투입된 양품으로부터 값을 비교하여 검수 진행

## Slide 16
GUI : Teaching 모듈
연구과제 추진 내용
검사 항목 설정, ROI 설정 등 검사에 필요한 항목들을 설정하고 검수를 진행 할 수 있음

## Slide 17
GUI : 검사 모듈
연구과제 추진 내용
검수를 결과 확인 및 관리를 위한 GUI 모듈 개발

## Slide 18
연구과제 추진 내용
프로그램 시연
임의의 불량 이미지 추가

## Slide 19
개발 사항 중간 보고
4. 추후 연구

## Slide 20
추후 개발 내용
추후 연구
1. 패키지 검사 모듈: 검사 항목 확장 및 추가 개발
2. GUI 모듈 :
  Teaching 모듈: 패키지 검사 모듈과 연동 (관리자/ 사용자 별개)
  검수 모듈: UI 정보 확장
3. 카메라 모듈 :
  카메라 컨트롤 모듈: 카메라와 GUI 연동 및 컨트롤 기능 개발
  Calibration 모듈: 현업의 새로운 카메라와 연동 시 교정하는 모듈
  * 다양한 실제의 패키지 케이스 확보가 필요함

## Slide 21
추후 개발 내용
추후 연구
1. 패키지 검사 모듈:
  검사 항목 확장 및 추가 개발
  속도 개선
  더 다양한 종류의 반도체에 대응 가능하도록 알고리즘 개선

## Slide 22
추후 개발 내용
추후 연구
2. GUI 모듈 : 카메라 및 전체 모듈과의 통합이 필요함
  Teaching 모듈: 검사 모듈과 연동 개선, ROI 생성 개선, ROI 메모리 기능 (관리자/사용자 별개)
  검사 모듈: UI 정보 확장, teaching 모듈 추가 개발, top/bottom 통합 인식
개발 예시

## Slide 23
추후 개발 내용
추후 연구
3. 카메라 모듈 :
  카메라 컨트롤 모듈: 카메라와 GUI 연동 및 컨트롤 기능 개발
  Calibration 모듈: 현업의 새로운 카메라와 연동 시 교정하는 모듈

## Slide 24
 | QFN
 | BGA
 | Mark
개발 계획
 | 항목 | 개발 내용 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 
1 | 개발 계획 | 개발 항목 조직화 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | QFN 검사 | QFN 티칭 모듈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 |  | QFN 검사 모듈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | BGA 검사 | BGA 티칭 모듈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 |  | BGA 검사 모듈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | Mark 검사 | Mark 티칭 모듈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 |  | Mark 검사 모듈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | 카메라 | 카메라-검사 모듈 연결 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 |  | 카메라 조작 모듈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 |  | Calibration 모듈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11 | 파라미터 세팅 | 파라미터 조작부 검토 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12 |  | 파라미터 실험 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
검사 엔진 부
운영 조작부
  개발 범위 : 카메라 ~ 검사 모듈 전체 포괄
13 | GUI 개발 | 관리자 모듈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
14 |  | 사용자 모듈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
GUI